## Slide 1
Che cos’è il segnale elettromiografico di
superficie (sEMG)?
Materiale in parte tratto da lezioni tenute presso il CorsoTeorico Pratico di Cultura in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica (2010-2017) (Direttore Prof. Domenico De Grandis).
Materiale in parte tratto dalle lezioni tenute presso il Corso di Laurea in Fisioterapia, Ospedale San Raffaele, Milano, 2010.
(Coordinatore Dr. Roberto Gatti).
Roberto Merletti, PhD

## Slide 2
I tre principali segnali bioelettrici
ECG: segnale prelevato dagli arti o dal torace, in modo standard, che riflette la depolarizzazione degli atri (onda P), la ripolarizzazione degli atri e depolarizzazione dei ventricoli (complesso QRS), e la ripolarizzazione dei ventricoli (ondaT). Ha valore diagnostico e di monitoraggio.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
EEG: segnale prelevato, con una griglia di elettrodi, in modo standard dallo scalpo. Contiene “ritmi“ partcolari. Si ottengono sia segnali nel tempo. sia mappe spaziali di attivita’ elettrica che evolvono nel tempo. Ha valore diagnostico e di monitoraggio.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography
sEMG: segnale prelevato, con coppie o griglie di elettrodi, dalla cute (senza aghi) su un muscolo. Contiene informazioni su SNC, sul SNP e sul muscolo/i sottostante/i. Si ottengono informazioni di tipo elettro-fisiologico e mappe spaziali di attivita’ elettrica che evolvono nel tempo. Ha valore di prevenzione e monitoraggio.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromyography
Molti problemi di prelievo sono comuni ai tre segnali.

## Slide 3
Il segnale ECG
extrasistoli fibrillazione ventricolare
Il segnale ECG è l’elettromiogramma del muscolo cardiaco.
Esso è il principale strumento di osservazione e monitoraggio della attività elettrica del cuore. Osservato da Einthoven nel 1901, e’ utilizzato da decenni da cardiologi, tecnici di cardiologia e infermieri/e.
La sua interpretazione si basa su “derivazioni” (canali di prelievo) che possono andare da una a molte decine (tipicamente 12). Esso consente di identificare anomalie del ritmo e degli intervalli temporali tra le onde P, QRS e T, anomalie della conduzione atrioventricolare, extrasistoli, fibrillazione atriale e/o ventricolare, ecc. Ha valore diagnostico e di monitoraggio. Le procedure di prelievo e interpretazione sono standardizzate a livello internazionale. Esistono decine di libri di testo in merito.
P
QRS
T

## Slide 4
L’elettrocardiogramma (ECG)
E’ universalmente noto e standardizzato in tutto il mondo. E’ rilevato e letto da infermieri/e.

## Slide 5
https://www.google.com/search?q=ECG+leads&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-ab&sa=X&ved=2ahUKEwjvj_-0nv_gAhVDa1AKHbQcBAEQ7Al6BAgBEA0&biw=1035&bih=499#imgrc=NMRreOO6ZXrYfM:
12 derivazioni base standardizzate in tutto il mondo.
Interpretazione standardizzata.
http://www.southsudanmedicaljournal.com/archive/may-2010/how-to-read-an-electrocardiogram-ecg.-part-one-basic-principles-of-the-ecg.-the-normal-ecg.html

## Slide 6
https://nurse.org/articles/how-to-read-an-ECG-or-EKG-electrocardiogram/
PQ
Interval
L’interpretazione delle 12 derivazioni ECG è universale e conosciuta da medici e infermieri.

## Slide 7
https://ecgwaves.com/ekg-ecg-leads-electrodes-systems-limb-chest-precordial/
Esempio di griglia di elettrodi ECG per applicazioni speciali (2D-ECG)
https://spectrum.ieee.org/the-human-os/biomedical/imaging/medtronics-cardioinsight-electrode-vest-maps-hearts-electrical-system
Medtronic's 252-electrode vest helps doctors pinpoint electrical malfunctions of the heart.

## Slide 8
Il segnale EEG
https://en.wikipedia.org/ wiki/Electroencephalography#History
Il segnale EEG è generato dalla attività elettrica dei neuroni del cervello ed è acquisito con una matrice di elettrodi applicati alla scalpo.
Registrato nell’uomo per la prima volta da Hans Berger nel 1924, esso è il principale strumento di osservazione e monitoraggio della attività elettrica del cervello ed è utilizzato per realizzare Brain-Computer-Interfaces (BCI). E’ utilizzato da decenni da neurologi e da tecnici di neurofisiopato-logia. Esistono decine di libri di testo in merito.
I “ritmi” fondamentali dell’ EEG.

## Slide 9
Mappa instantanea e mappa RMS del EEG
Mappa instantanea.
La ampiezza istantanea è rappresentata con una scala d falsi colori.
Griglia di elettrodi
“Color map” del EEG
(mappa di intensità)
Il colore di ciascun pixel indica il valore RMS del canale corrispondente ed è calcolato su un determi-nato intervallo T.
Intervallo di calcolo del valore RMS
T

## Slide 10
Andrii Cherninskyi [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]
Web site by Andrii Cherninskyi - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44035073
f
Contents
1 History
2 Medical us
3 Research use
  3.1 Advantages
  3.2 Disadvantages
  3.3 With other neuroimaging techniques
4 Mechanisms
5 Method
  5.1 Dry EEG electrodes
  5.2 Limitations
  5.3 EEG vs fMRI, fNIRS and PET
  5.4 EEG vs MEG
6 Normal activity
  6.1 Comparison of EEG bands
  6.2 Wave patterns
7 Artifacts
  7.1 Biological artifacts
  7.2 Environmental artifacts
  7.3 Artifact correction
8 Abnormal activity
  8.1 Remote communication
9 Economics
10 Future research
11 See also
12 References
13 Further reading
14 External links
https://en.wikipedia.org/wiki/Electroencephalography#History
https://www.eeginfo-europe.com/neurofeedback/support/technical-infos-faq/impedance-measurement.html
https://www.medicine.mcgill.ca/physio/vlab/biomed_signals/eeg_n.htm
Wikipedia: EEG
Ampio materiale su EEG è disponibile su Wikipedia.
Molti links rimandano a materiale didattico.

## Slide 11
Esempio di EEG in condizioni di rilassamento.
Segnali in funzione del tempo e loro spettro di potenza.
10 20 Hz
1 2 3 4 5 6 7 8 s
Segnali in funzione del tempo
Spettro di potenza
tempo
frequenza

## Slide 12
Il segnale sEMG
I muscoli sono costituiti da unità motorie (10-1000 unità motorie per muscolo).
Ogni untà motoria è costituita da 50-1000 fibre tutte innervate dalle branche assonali dello stesso motoneurone alfa, quindi attivate in modo sincrono.
Ogni fibra ha una giunzione neuromuscolare (NMJ) con la rispettiva branca assonale. Ad ogni “sparo” (discharge or firing) del motoneurone, dalla NMJ si dipartono due potenziali d’azione che propagano in direzioni opposte lungo la fibra fino ai tendini. Ciascuno di essi genera un potenziale “di singola fibra” che propaga sulla cute dalla NMJ alle terminazioni tendinee.
La somma dei potenziali (sincroni) delle single fibre appartenenti ad una unità motoria genera sulla cute il “potenziale di unità motoria” (motor unit action potential, MUAP).
La somma dei treni dei potenziali di unità motoria sulla cute è il segnale sEMG. Come nel caso di ECG ed EEG, tale segnale è una distribuzione bidimensionale di potenziale che viene “letta” da una coppia di elettrodi, da una schiera o da una griglia di elettrodi. Esistono numerosi articoli e alcuni libri di testo in merito.

## Slide 13
Pubblicazioni internazionali su sEMG/anno
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Negli ultimi 30 anni gli articoli pubblicati su riviste internazionali sono aumentati da meno di 70 / anno a circa 700 / anno. Tredici libri di testo hanno segnato tale progressione, da Muscle Alive (1985) a Surface Electromyography (2016).
Numero di articoli internazionali pubblicati / anno
31 anni
Da Pubmed
anni

## Slide 14
1985
Muscles Alive è stato uno dei testi più adottati nelle scuole di fisioterapia e scienze mtorie di tutto il mondo.
E’ stato scritto nel 1983-84 e pubblicato nel 1985 da uno dei Padri della Medicina Riabilitativa e della Fisioterapia e da un ingegnere Italo-americano per promuove la comprensione e le applicazione del sEMG.
Testi sul sEMG: testi clinici

## Slide 15
Testi sul sEMG: testi clinici

## Slide 16
IEEE Press, J. Wiley, 2016
Per ingegneri biomedici
Springer 2012
Per fisoterapisti
Testi sul sEMG: testi di ingegneria e clinici

## Slide 17
Ricerca e Raccomandazioni Internazionali e Interdisciplinari
Le Raccomandazioni Europee su sEMG (Progetto Europeo SENIAM, 1997-1999). La traduzione in Italiano è stata inviata a tutte le Scuole italiane di Fisiatria e Fisioterapia nel 2000.

## Slide 18
0
10
20
30
40
tempo (s)
3 s
0.2 s
Il segnale EMG può essere osservato a diverse scale temporali.
Il singolo canale fornisce informazione soltanto sul fatto che il muscolo sia attivo o meno e una indicazione di massima sul suo livello di attività e fatica.
zoom progressivo

## Slide 19
Aree di applicazione del sEMG
Fisiopatologia del sistema neuromuscolare
Valutazione di efficacia degli interventi riabilitativi
Riabilitazione (SCI, monitoraggio di denervazione/reinnervazione, ecc.)
Controllo posturale
Analisi del passo
Medicina dello sport e valutazione dell’allenamento
Medicina occupazionale e prevenzione di patologie da lavoro
Ostetricia (prevenzione delle lesioni sfinteriche da episiotomia)
Controllo di protesi
Molte altre

## Slide 20
ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE

## Slide 21
Esempi di segnale sEMG differenziale rilevato da muscoli estensori e flessori di ginocchio e caviglia in un sogetto sano.
Rectus Femoris (RF), Vastus Medialis (VM), Semitendinous (ST), Tibialis Anterior (TA), Peroneus Longus (PL), Gastrocnemius Medialis (GM) and Soleus (SO). Inoltre, è mostrato il segnale basografico (BA) a 4 livelli acquisito con due interruttori posti sotto il tallone e la prima testa metatarsale.
EMG di superficie in condizioni dinamiche: analisi del passo
Time (s)
Heel strikes (contatto tallone)

## Slide 22
Attività del bicipite brachiale. Osservare l’attività del capo lungo e del capo breve e le differenze tra contrazione concentrica ed eccentrica.
Click here
to start.

## Slide 23
Click here to start
Click here to start
Attività del trapezio superiore e medio in condizione di avambraccio appoggiato al tavolo oppure no.
5 µVRMS
96 mm
32 mm
30 µVRMS
C’è una differenza notevole tra l’attività del trapezio superiore in condizione di avambraccio appoggiato al tavolo oppure no.

## Slide 24
Click here
to start
Peroneo Tibiale
Lungo anteriore
Peroneo Tibiale
Lungo anteriore
Attivazione volontaria selettiva del peroneo lungo e del tibiale anteriore.
Griglia di 8x8 elettrodi, distanza interelettrodica = 10 mm

## Slide 25
Estensione di polso e dita.
Griglia di 8x16 elettrodi
Distanza Inter-elettrodica = 10mm
Click here
to start

## Slide 26
Mappa RMS di un bicipite brachiale per due angoli dell’articolazione del gomito.
La zona di innervazione (IZ) si sposta prossimalmente quando l’avambraccio flette sul braccio e indica un accorciamento del muscolo di 50-70 mm.
Lo spostamento della IZ è di di circa 30 mm sulla intera escursione angolare.
La coppia di elettrodi A legge un decremento di attività mentre la coppia di elettrodi B legge un incremento. Entrambe le conclusioni (opposte) sono errate.
Le apparenti variazioni di ampiezza sono dovute allo scorrimento del muscolo sotto la cute.
α =30o
α =110o
α
α
IZ
IZ Shift
A
A
B
B
Blue: low signal Red: strong signal
Esempio di un errore di interpretazione molto comune
IZ

## Slide 27
Elettrofisiologia del sEMG

## Slide 28
assone
motoneurone
Cellule di Schwan e
nodi di Ranvier.
Fibre della UM
4 m/s = 4 mm/ms
4 m/s = 4 mm/ms
60 m/s
Unità motoria(UM)
(attività elettrica)
Inputs da altri neuroni
Un muscolo: 10-1000 UM Una UM: 50-1000 fibre dello stesso tipo (I o II)
0
- 70
Potenziale d’azione
(90-100 mVpp)
Vm (mV)
1 ms o 4 mm
Zona depolarizzata

## Slide 29
time
IZ1
IZ 2
t1
t2
UM 1 UM 2
e= 10 mm
Molte UM sono attive con differenti frequenze di scarica (8-30 pps).
La somma dei MUAP è il segnale sEMG interferenziale.
Propagazione di due MUAP sotto una schiera di elettrodi allineata con le fibre muscolari. La UM 1 scarica al tempo t1 e la UM 2 scarica al tempo t2.

## Slide 30
La ampiezza del sEMG aumenta con il livello di contrazione
Forza
A mano a mano che la forza aumenta, più e più unità motorie sono reclutate, secondo il principio Henneman, e la loro frequenza di scarica aumenta.
Da piccole a grandi UM
0.5 s

## Slide 31
Bicipite Brachiale: rilevamento differenziale
1
2
3
100 % MVC
90 % MVC
75 % MVC
50 % MVC
25 % MVC
5
0
0%
MVC
Force
time (s)
4
250 ms
Singoli MUAP possono essere osservati con l’EMG di supeficie
IZ
Giunzione tendinea
Propagazione dei MUAP
Propagazione dei MUAP
Il reclutamento e la frequenza di scarica delle UM indicano la strategia di controllo della forza muscolare. E’ possibile studiare tale srategia osservando il segnale sEMG in modo totalmente non invasivo.

## Slide 32: High-density sEMG
Spinal
Cord
Griglia di elettrodi
motoneuroni
Zona di innervazione
Campioni nello spazio
colonne
1
2
3
4
5
Campioni nel tempo
Amplificatori
differenziali
Muscolo
Ogni campione temporale fornisce una immagine spaziale, come un fotogramma di un film. Osservare e discutere i MUAP che appaiono sotto le 5 colonne.
Colonne
1 2 3 4 5
Propagazione dei MUAP

## Slide 33
Estensione isometrica del ginocchio con coppia crescente. Due schiere di elettrodi di 8 contatti caduna sono applicate al vasto mediale e al vasto laterale lungo la direzione delle fibre. Osservare il reclutamento progressivo delle unità motorie.
Vasto mediale
Vasto laterale
coppia al goinocchio
4 s
Zoom nella slide successiva

## Slide 34
Estensione isometrica del ginocchio con coppia crescente. Due schiere di elettrodi di 8 contatti caduna sono applicate al vasto mediale e al vasto laterale lungo la direzione delle fibre. Osservare la sincronizzazione dell’attività dei due muscoli. Scale temporali diverse consentono l’osservazione di fenomeni diversi.
Vastus medialis
Vastus lateralis
120 ms
coppia al goinocchio
Zoom nella slide successiva

## Slide 35
laterale
prossimale
8mm
Propagazione di un MUAP lungo un bicipite brachiale
Filmato di 6 fotogrammi a intervalli di 2 ms.
0.4 mV
Righe
30 ms
Segnale sEMG doppio differenziale
1
3
5
6
7
8
9
2
11
4
10
1
3
5
2
4
Colonne
t = 7 ms
t = 9 ms
t = 11 ms
t = 13 ms
t = 15 ms
-0.2
0.0
0.2
0.4
5
1
5
1
colonne
5
1
5
1
5
1
Ampiezza istantanea (mV)
t = 17 ms
1
5
righe
1
3
5
6
7
8
9
2
11
4
10
Zona di innervazione
IZ

## Slide 36
Col 1
1 2 3 4 5
columns
...
...
...
MU 2
MU N
MU 1
Dal midollo spinale
Nervo con centinaia di motoneuroni
Griglia di prelievo del sEMG
“firme” di tre unità motorie
Col 5
Col 2, 3, 4
0.5 s
Algoritmo di decomposizione nei costituenti treni di MUAP
MU 1
MU 2
MU N
1 2
4 5 col
Istanti di scarica e “firme” di 3 unità motorie

## Slide 37
Esempi di “mappe” RMS di segnale differenziale HDsEMG ottenute da tre soggetti su intervalli di 0.5 s durante contrazione isometrica del trapezio superiore.
Maps of RMS/ARV activity
20071025_0004_001_mb_00512
20071026_0009_002_rg_24480
20071026_0006_001_mb_20480
Soggetto 4
Soggetto 9
Soggetto 6
Distribuzione della attività del trapezio superiore in tre soggetti.
mediale
laterale

## Slide 38
Attività bassa
Attività elevata
Attività media
Griglia di 64 elettrodi
θ
Weight
0 μVRMS
200 μVRMS
MappaEMG RMS
La realtà aumentata ci permette di vedere questo in tempo reale
I nostri occhi vedono questo
Il concetto di “EMG Imaging”
L’HDsEMG è una
tecnica per immagini.
Ci sono due tipi di immagini:
Mappe di potenziale istantanee (2000 maps/s)
Mappe di RMS o di altre caratteristiche(1 - 4 maps/s)

## Slide 39
Un po’ di storia del sEMG

## Slide 40
Anni 1965 – 1995
J. Basmajian, S. Carslöö, B. Joohnson, M. Mc Conaill, J. Puly and L. Shewing fondano la International Soc. for Electrophysiology and Kinesiology (ISEK) nel 1965. ISEK pubblica il J. of Electromyography and kinesiology.
The Neuromuscular Research Center (NMRC) è fondato da Carlo De Luca (1984) alla MIT-Harvard Medical School e poi alla Boston University. La quinta edizione di Muscles Alive (1985) J. Basmajan e C. De Luca diventa un testo fondamentale.
Si sviluppano le teciche di decomposizione dei segnali ad ago.
Un po’ di storia

## Slide 41
Muscles alive
Ch 17.
2D sEMG is 70 years old.
Same technique as EEG.
1950
La tecnologia fa enormi progressi in 70 anni.
Ma le sue applicazioni cliniche rimangono modeste.

## Slide 42
Carlo De Luca
NeuroMuscular Research Center
Boston University
Uno dei padre delle tecnologie sEMG.
John Basmajian,
Uno dei fondatori e primo president dell’ISEK. Un clinico.
Primo congress ISEK nel 1968.
Il Journal of electromyography and kinesiology (JEK) è fondato nel 1983
The Fathers

## Slide 43
Una delle prime pubblicazioni sull’approccio matematico alla fisiologia e alla comprensione del sEMG
Una pubblicazione fondamentale, 1979

## Slide 44
Differenze tra lo sviluppo delle tecniche di EEG e di sEMG From «History and Evolution of EEG instruments and techniques»
T. Collura, J. of Clinical Neurophysiology, 1993, 10, 476-504
Questo non successe nel caso delle tecniche sEMG, nonostante le informazioni ben maggiori che esse forniscono in merito alla natura e alla fisiopatologia del segnale.
Quali sono le ragioni di questa differenza?

## Slide 45
“The current state of surface electromyography is enigmatic. It provides many important and useful applications, but it has many limitations that must be understood, considered and eventually removed so that the discipline is more scientifically based and less reliant on the art of the user. To its detriment, electromyography is too easy to use and consequently too easy to abuse.”
Alcune parole di saggezza: 20 anni fa….
Carlo J. De Luca, The use of surface electro-myography in biomechanics, J. of Applied Biomechanics, 1997, v.13, pg. 135-163.
Come è cambiata la situazione in 20 anni?
E’ il sEMG per i riabilitatori quello che l’EEG è per i neurologi?
O quello che l’ECG è per i cardiologi? Perché no?
Le ragioni che giustificano queste differenze meritano di essere studiate.

## Slide 46
Gi anni 1995- 2005
Nel 1997 viene fondato il Laboratorio di Ingegneria del Sistema Neuromuscolare e della riabilitazione motoria (LISiN) al Politecnico di Torino
La EU finanzia il Progetto SENIAM che produce le raccomandazioni europee sul sEMG.
Alcuni progetti (> 5 Meuro) sono sviluppati dal LISiN con finanziamenti della EU e di due Fondazioni Bancarie locali.
Le Raccomandazioni Europee sul sEMG sono tradotte in italiano e inviate alle Scuole di Fisioterapia e Fisiatria. Alcuni aspetti sono ora obsoleti.
In questo decennio la tecnologia del sEMG subisce una profonda rivoluzione in tutto in mondo. Si sviluppano molti laboratori come il LISiN.

## Slide 47
Fondazione della Società Italiana per l’Analisi del Movimento in Clinica (SIAMOC), PISA , Giugno 1999
Courtesy of Prof. Carlo Frigo and Prof. Aurelio Cappozzo.
Un passo avanti importante per la fisioterapia e le scienze motorie.
Silvano Boccardi

## Slide 48
Pag. 83
Da quando nel 1949 sono entrato nell’allora pieno di incognite dominio della Terapia Fisica, le occasioni si sono moltiplicate.
Il confine tra terapia fisica "validata" e confusione, se non ciarlataneria e a volte truffa, era quasi invisibile: temo che in parte lo sia ancora, nonostante gli sforzi di tanti illuminati cultori e di alcune associazioni (non tutte) e societa’ scientifiche per definirlo: in prima linea sicuramente il Gruppo Studio Scoliosi.
Le parole di un Maestro
La necessità di "validare"

## Slide 49
Le iniziative didattiche associate al Progetto SENIAM e al tema del sEMG sono state molto numerose. Corsi sono stati tenuti in Brasile, Svizzera, Italia, ecc.

## Slide 50
Alcune considrazioni
Non ci sarà progresso clinico senza tecnologia.
Lo sviluppo tecnologico rimane accademico senza applicazioni cliniche.
Non ci sara’ progresso tecnologico con ricadute cliniche senza una nuova formazione di ingegneri e operatori clinici.
La nuova formazione non deve essere focalizzata sull’utilizzo di nuovi dispositivi terapeutici ma sulla misura dei risultati degli inteventi.
La necessità economica di "evidence-based rehabilitation" favorirà lo sviluppo di una tecnologia della misura, della valutazione e della “evidenza”.
Le tecniche di sEMG rispondono a questa necessità.

## Slide 51
La alfabetizzazione tecnologica è un requisite, e un diritto, degli operatori della riabilitazione.
Essa non consiste nel disporre di strumenti ma nell’essere coinvolti nel loro progetto e sviluppo, nel comprenderne il funzionamento, i vantaggi, le limitazioni e le trappole, nel saperli usare per interpretare e misurare i risultati di trattamenti e nel determnarne gli sviluppi futuri.
L’insegnamento della tecnologia e delle raccomandazioni europee ha incontrato resistenze presso le Scuole di Fisioterapia di alcuni paesi europei.
VU University, Amsterdam: Master in Musculoskeletal Physiotherapy Sciences, 2017-2018
Corso di elettromiografia:
Le lezioni trattano I seguenti argomenti:
- Elettrofisiologia;
- Controllo motorio (controllo delle unità motorie);
- Strumentazione ed elettrodi;
- HDsEMG ed informazione spazio-temporale;
- Determinazione di onset/offset di attività muscolare;
- Stime di ampiezza del segnale sEMG;
- Stime di forza;
- Co-contrazione e crosstalk;
- Decomposizione del segnale sEMG nei costituenti MUAP;
- Spettro del segnale, velocità di conduzione, indici di fatica; Analisi di registrazioni sEM sperimentali.
Alcune scuole offrono una prospettiva diversa
L’approccio al sEMG nella EU è diverso da paese a paese e dipende dall’approccio alla tecnologia come strumento di misura del risultato.

## Slide 52
Borse di studio e di ricerca sono disponibili da Fondazioni e da Università.
Opportunità per borse di studio